南京审计大学

司法鉴定设备采购及相关服务

招 标 文 件

项目编号：06601673

南京审计大学

江苏省设备成套有限公司

2017年9月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、总 则	9

1、适用法律	9

2、供应商定义	9

3、货物和服务、用户或使用单位定义	9

4、政策功能	10

5、联合投标	10

二、招标文件构成	10

6、招标文件组成	10

7、招标文件的澄清、补充或修改	10

三、投标文件的编制	11

8、投标文件的语言、计量单位、货币和编制	11

9、投标文件的组成	11

10、投标文件的商务部分	12

11、投标文件的技术部分	12

12、投标文件的价格部分	12

13、投标文件的其他部分	13

14、投标保证金	13

15、投标有效期	14

16、投标文件签署	14

17、投标费用	14

四、投标文件的递交	14

18、投标文件的密封和递交	15

19、有下列情形的投标文件将拒收：	15

20、投标文件的修改和撤回	15

21、诚实信用	15

五、开标、评标与定标	15

22、开标	16

23、评标	16

24、确定中标供应商	18

25、编写评标报告	18

26、评标过程的保密性	18

六、签订合同	19

27、签订合同	19

七、质疑和投诉	19

28、质疑	19

29、投诉	20

第三章 评标标准（综合评分法）	21

1.总述	21

2.初步评审	21

3.详细评审	21

分值分布表	22

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	24

第五章 合同主要条款及格式	27

第一条 合同标的	27

第二条 合同总价款	27

第三条 组成本合同的有关文件	27

第四条 权利保证	28

第五条 质量保证	28

第六条 项目内容和验收	28

第七条 履约保证金	28

第八条 合同款支付	28

第九条 违约责任	29

第十条 合同的变更和终止	29

第十一条 合同的转让	29

第十二条 争议的解决	29

第十三条 诚实信用	30

第十四条 合同生效及其他	30

第六章 投标文件格式	31

附件一、资格性和符合性检查响应对照表	33

附件二、投标申请及声明格式	34

附件三、法定代表人授权委托书格式	36

附件四、开标一览表格式	37

附件五、技术规格偏离表	39

附件六、商务条款偏离表格式	40

附件七、维护方案	41

附件八、拟参与本项目人员一览表(如适用)	42

附件九、 投标人类似业绩情况表(如适用)	43

附件十、  中小企业声明函格式	44

附件十一、投标人承诺函：	45

附件十二、投标保证金电汇底单（复印件）	46

附件十三、投标保证金转账退还信息函	46

附件十四、 资格证明文件	47

附件十五、 其他	47

第一章 招标公告

江苏省设备成套有限公司受南京审计大学（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就《南京审计大学司法鉴定设备采购及相关服务》（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目编号：06601773

2、项目内容：南京审计大学司法鉴定设备采购及相关服务

最高限价：人民币55万元

3、供应商应具备下列资格条件：

3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求提供相关证明材料）:

（1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供财务状况报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：

无

4、现场考察、答疑时间：采购人不组织，投标人自行勘察现场后进行评估和比较，所报价格包含招标范围内的一切内容，中标后不得增补。

5、投标报名及获取招标文件：

5.1凡有意参加投标者，请于2017年  月  日至2017年  月  日17时，（北京时间，下同），登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子招标文件；

5.2招标文件每套售价800元，平台下载费50元，邮购费50元，售后不退；

5.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台：http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目；

5.4下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传公告要求提供的资料，否则购买操作无法完成；

5.4.1投标人上传“法定代表人授权委托书及被授权人身份证”的复印件并加盖公章；

5.4.2未安上述要求操作的报名不予通过；

5.5下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需支付邮购费，招标代理机构将在文件下载后的1个工作日内寄送；

5.6下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用及邮购费发票由招标代理机构出具，在开标时领取。平台下载费发票由平台公司出具，联系平台公司领取；

5.7平台公司咨询电话为：4000928199；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

6、投标保证金数额及交纳办法：

作为投标文件的一部分，投标人应提供人民币壹万贰仟元整的投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。

投标保证金的形式：电汇

投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号：投标人下载招标文件后，进入中招联合招标采购平台“缴纳保证金”模块，填写相关信息后自动生成“投标保证金”账户信息，按此账户信息电汇投标保证金（该账号为虚拟账号，只针对本投标人本项目有效，对于其他投标人、其他投标项目均无效）。

未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。

7、投标文件份数：一式五份（一份正本、四份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本出现不符之处，以正本为准。

8、投标开始时间：2017年  月  日下午14:00

投标截止时间及开标时间：2017年  月  日下午14:30

逾时将不再接受投标人文件。

9、投标地点及开标地点：南京市山西路120号江苏省设备成套有限公司22楼2205室，届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

10、采购单位联系方式

联系人：徐老师

联系电话：

地址：南京审计大学

11、招标代理机构联系方式

联系人：方工、王工

联系电话：025-85569055

联系传真：025-85569036

邮箱：2216228519@qq.com

地址：南京市山西路120号1804室

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：南京审计大学 联系人：徐老师 联系电话： 地址：南京审计大学 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏省设备成套有限公司 地址：南京市山西路120号江苏成套大厦1804室 联系人：王工、方工 联系电话：025-85569055 |
| 3 | 项目名称 | 南京审计大学司法鉴定设备采购及相关服务 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后20日内 |
| 6 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 6.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》要求提供相关证明材料）: （1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供财务状况报告）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供证明材料）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 6.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：无 |
| 7 | 招标文件售价 | 每本售价人民币800元，售后不退，现场购买。 |
| 8 | 购买招标文件时间 | 2017年 月 日起至2017年 月 日止，上午09:00时至11:00时，下午14:00时至17:00时整。逾时将不再接受报名及购买文件。 |
| 9 | 购买招标文件地点 | 南京市山西路120号江苏成套大厦1804室 |
| 10 | 投标保证金 | 10.1作为投标文件的一部分，投标人应提供人民币壹万贰仟元整的投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。 10.2投标保证金的形式：电汇 10.3投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号：投标人下载招标文件后，进入中招联合招标采购平台“缴纳保证金”模块，填写相关信息后自动生成“投标保证金”账户信息，按此账户信息电汇投标保证金（该账号为虚拟账号，只针对本投标人本项目有效，对于其他投标人、其他投标项目均无效）。 未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。 |
| 11 | 投标文件份数 | （1）正本壹份 副本肆份 及电子文本一份（以光盘或U盘形式提供，光盘或U盘表面须注明项目名称及投标人名称） （2）电子文本连同用于唱标的投标函、投标函附录、优惠申明（如有）一起密封在信封中。放在投标文件外 |
| 12 | 投标人提出疑问截止时间 | 2017年 月 日下午17：00 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及地点 | 2017年 月 日下午14：00 南京市山西路120号江苏省设备成套有限公司22楼2205室 |
| 13 | 开标时间和地点 | 2017年 月 日下午14：00 南京市山西路120号江苏省设备成套有限公司22楼2205室 投标人购买招标文件后不参加投标的，请在开标3天以前以书面形式通知投标人（开标当日不计算在内）。 |
| 14 | 投标报价 | 14.1投标人应用人民币报价。报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。 14.2报价应是唯一的，采购单位不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。 |
| 15 | 现场考察 | 采购人不组织，投标人自行勘察现场后进行评估和比较，所报价格包含招标范围内的一切内容，中标后不得增补。 |
| 16 | 质保期 | 按照国家规定实施质保 |
| 17 | 合同价款支付 | 17.1履约保证金为合同价款的5%，中标人在合同签订前交至招标人。工程竣工后经招标人验收合格后，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无息退还。 17.2招标人验收合格后，一次性支付合同总价款。 |
| 18 | 是否授权评标委员会确定中标供应商 | （ √ ）是 （ ）否，推荐三名中标候选人 |

一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、供应商定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3、货物和服务、用户或使用单位定义

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4、政策功能

4.1 中小企业（含中型、小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定证明复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

5、联合投标

5.1本次项目不接受联合体形式投标。

二、招标文件构成

6、招标文件组成

6.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

6.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

6.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

7、招标文件的澄清、补充或修改

7.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

8.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

8.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

8.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9、投标文件的组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1） 投标函（投标申请及声明）；

（2） 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3） 法人、其他组织的营业执照（副本）复印件；投标人是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）会计师事务所出具的证明其财务状况的上一年度审验报告（复印件）；

（5）依法缴纳税收证明（是指税务部门出具的完税证明）（复印件）；

（6）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的有效期缴费年度的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该投标人参加社会保险人员名单及缴费发票）（复印件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8） 投标保证金汇款底单；

（9） 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

（10）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对货物价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物仅接受一个价格。

12.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

12.6 预算

预算为：人民币60万元；

投标人的投标报价不得超过预算。超过预算的投标文件，按无效投标处理。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 投标人应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

14.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内无息退还。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

17、投标费用

17.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

17.2 本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标货物类收费基准的70%费率计算，向招标代理机构支付招标服务费。

17.3开标公证费

中标人在领取中标通知书前,向南京市南京公证处支付开标公证费,开标公证费按下列标准支付：

中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；

200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；

600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；

中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。

开标公证费一次付清,由南京市南京公证处出具收费发票。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和递交

18.1 投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件每套正本一份、副本四份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

18.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

18.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

19、有下列情形的投标文件将拒收：

19.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19.2 投标文件未按照招标文件规定的要求进行密封的。

19.3投标人未按照招标文件规定的要求递交投标保证金的。

20、投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

20.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

21、诚实信用

21.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

21.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

22、开标

22.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标人案和投标文件的其他主要内容。

22.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

22.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

22.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

23、评标

23.1 评标组织

23.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2 评标程序

23.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

23.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

23.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照22.6款执行。

23.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.3 评标方法和标准

23.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

23.3.2 综合评分的主要因素是： 价格、技术、服务、业绩、信誉等；

23.3.3 评分标准详见第三章。

24、确定中标供应商

24.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

24.2 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为七个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

24.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

24.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

24.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

24.6 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

24.7 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

25、编写评标报告

25.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26、评标过程的保密性

26.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

26.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

27、签订合同

27.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

27.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

27.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑和投诉

28、质疑

28.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

28.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

28.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.6 代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29、投诉

29.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

第三章 评标标准（综合评分法）

以下内容是对本招标文件“第二章 投标人须知”有关内容的具体化和补充。

1.总述

本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作无效投标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评标委员会推荐中标候选人。

2.初步评审

投标文件初步评审分为资格性检查和符合性检查。

2.1 关于资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2 关于符合性检查

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.详细评审

3.1本项目评审采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。当投标人最终得分相同时，由全体评委进行表决，产生名次。

分值分布表

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（60分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即60分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×60。 | 60 |
| 2 | 技术部分（20分） | 1.对投标技术方案和投标设备的技术参数响应性进行评价，非*号条款每偏离一项扣1分，满分5分； 2.对投标设备配置进行评价，酌情打分。满分5分。 3.对投标设备性能进行评价，酌情打分。满分5分 4.对投标方案是否做过类似项目经验及社会评价描述。满分5分 | 20 |
| 4 | 业绩情况（10分） | 投标人每提供1份与本项目需求类似的相同或类似业绩，得2分；满分10分。提供合同证复印件并加盖公章（原件备查） | 10 |
| 5 | 人员培训（5分） | 评委横向对比各投标人的人员培训方案；优秀得5分；良好得4分；一般得3分，较差得2分；未提及人员培训方案的，不得分。 | 5 |
| 6 | 售后服务（5分） | 评委横向对比各投标人的售后服务方案；优秀得5分；良好得4分；一般得3分，较差得2分；未提及售后服务方案的，不得分。 | 5 |

注意：

1、对小、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定证明复印件；所投标产品的制造商为中小企业的，必须在“产地“栏内加填中小型企业的完整名称，并同时提供该企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效认定证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2、所有认证、证明材料均需提供有效的复印件（扫描件），现场携带原件备查。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数及配置 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码比较显微镜（含配套专业图像处理软件） | 5 | 用途：主要针对各种刑事、民事案件中的痕迹及文件票据检验、比对鉴定，适用于公检法、审计、海关系统及其所属院校对枪弹、工具的剪切、擦划、撬压等线条状痕迹、票据、笔迹、印章等进行比对鉴别。 1）光学放大倍率：≥106X; 2）目镜:10X,20X; ★3）内藏式可调双目观察装置，倾角调节范围：0°～40°；双目头瞳距调节范围: 55～75㎜；视度调节范围：±5屈光度。 ★4）物镜:0.8X、1.2X、2X、3X、4.8X ; 5）光源：反射灯、LED冷光源及紫外组合灯；具有三种照明效果：强光、冷光及紫外光，光源亮度高，散热效果好，亮度可调节且使用方便可靠、寿命长； 6）载物台移动范围:横向≥54mm,纵向≥54mm,垂直≥50mm; 7）两载物台水平连动范围≥50mm,连体电动升降范围≥54mm; 8）既可目视摄像同步观察，又可目视、摄像、摄影独立进行； 9）内置式数码摄像头：300万像素的专用显微成像芯片，分辨率：2048×1536有效像素，像素点尺寸：3.2μm×3.2μm。 10）配套专业图像处理软件要求：可对整幅图像进行比对,也可采用多种选取方式(矩形、自由图形、圆形、魔术棒等)对图像局部进行重叠、万向切割比对处理、图像测量等；实现弹头弹壳圆柱体痕迹电动匀速展开；校正各种畸变体上的痕迹，如线形变形校正，桶枕形变形校正，透镜变形校正；图像分析的功能强大，可同时对两幅图像求取吸光度反光度，对样本检材成份进行分析；静态图像和动态图像可实时进行比对；设置魔术棒选择容差、全选和反向选择、选择保存和释放、对象的属性设置、对象合成到图像等功能；提供直线、角度的直接测量；提供在选择区域的基础上自动计算区域的周长、面积等参数并自动标注；提供对图像的区域或者整个图像的增强，包括对比度、亮度、曝光补偿、分段、直方图增强、羽化、锐化、运动模糊、散焦模糊复原等；配正版光盘和软件加密狗，USB插口即插即用。 | 五年 |
| 2 | 文件检验工作站 | 2套 | 检验范围： 涂改掩盖、添加挖补、消退伪造、加密证件、印章票据、荧光检验、字迹压痕、伪造标识、痕迹指纹、微量物证、墨水检测、印章比对、图像测量、图像处理等。 一、光源系统 激发光源的配置: 1.均匀强光源:1×24V\150w卤钨灯,配有专用散热风扇，聚光透镜，隔热玻璃； 2.紫外短波：254nm:1×10W，观察可见荧光； 3.紫外长波：365nm:1×10W，观察可见荧光；4.可见侧光：1×50W，可检测红外吸收反射，灯架可调节任意角度，用于检测压痕； 6.透视紫外灯：2×10W，印刷油墨； 7.透视白光灯：2×20W，可检测水印； ★8.可见光源的激发滤光片，采用高透射率，窄半宽度的带通式滤光片， 000nm、365nm、450nm、465nm、515nm、530nm、565nm、580nm、900nm； ★9.接收滤光片：000nm、415nm、450nm、565nm、700nm、720nm、740nm、800nm、900nm截止式长波通滤光片。 二、图像接收系统 1. 高灵敏度摄像头 摄像头为分辨率达650线，灵敏度为0.0001 Lux的1/3CCD彩色摄像头。对近红外与可见光光谱段均有高分辨率、高灵敏度。 2. 电动变焦镜头 相对孔径1.2，光圈、调焦、变焦（1~30×）全电动调节。 三、图像处理软件 1、 存储/打印功能 可存储文检仪在检验过程中获得的所有图像与数据资料，并可以配合打印机将所需图像打印出来。 2、 比对功能 可将检测到的两幅图像进行水平、垂直方向的拼接比对或重叠比对；静态图像和动态图像可实时进行比对。 3、 灰度值测定 可对图像中任意指定点或区域的灰度值进行测定。并可将各个检测条件下该处的灰度变化以曲线形式显示。此方法特别有利于鉴别被检文件形成的图像中，不同文字之间人眼难以察觉的微小灰度差别。 4、景深自动合成、模糊图像处理。 5、运动模糊处理和变形图像几何校正、快速图像处理。 6、可进行反光度吸光度测量、图像测量与标注、图章骨干提取、曲线及线性图像整形、万向切割比对、图像重影多种方式选择及其它多方面图像处理； 7、配正版光盘和软件加密狗，USB插口即插即用。软件具有《计算机软件著作权登记证书》。 四、主要功能 1、多种激发光与接收滤光片组合检验不同油墨的荧光差别。 2、反射光源与接收滤光片组合检验不同油墨对不同波段光的吸收反射差别。 3、反射光源与接收滤光片组合检验不同波段红外光对不同油墨穿透的效果 4、透射光源与接收滤光片组合检验不同波段红外光对不同油墨穿透的效果 5、侧光光源以掠入射的方式照射文件，检验文件被刮擦、切割的痕迹 6、透射光源从文件的下面向上照射文件，检验文件被切割、挖补的痕迹。 五、工作站配套 1.联想台式电脑：19寸液晶显示器/2G内存/500G硬盘/Win7，用于实现文检仪的计算机操作、图像采集等； 2.输出输入设备：打印扫描多动能一体机，用于样本、检材的扫描、自动识别及打印输出等。 | 五年 |

售后服务要求

1）投标人对所投系统及硬件设备的质量完全负责，实行终身维修制度，质保期为三年，免费上门服务,自双方代表在设备验收报告签字之日起计算。

2）7X24小时实时技术支持；故障响应时间为2小时，48小时内到达现场维修并排除故障。

3）每学年定期回访，对所购仪器保养和维护，免费提供易损配件。

4）保修期内：实行“三包”服务，如出现质量问题，中标人负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用。

5）保修期外：终身负责维修，如需更换显微镜零配件，按照当时市场价的六折优惠供货，免收维修费，确保主要零配件送达时间不超过6小时。

第五章 合同主要条款及格式

| 委托人（以下称甲方）： | 受托人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

受甲方委托，招标代理机构于2017年  月  日组织了               的国内招标，经评委认真严格地评审，确定由投标人中标。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物和服务：

南京审计大学司法鉴定设备采购及相关服务

第二条 合同总价款

本合同项下，总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

| 分项报价表 |
| --- |
| 品目 | 型号/规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

第三条 组成本合同的有关文件

1、政府采购合同

2、中标通知书

3、招标文件及投标文件

4、合同条件

5、报价及说明

6、技术要求

…

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 项目内容和验收

1、交货期及地点

1.1 交货期：自合同签订生效之日起20天。

1.2 地点：甲方指定地点。

2、免费质保及升级服务：乙方提供3年免费质保及免费升级服务。

3、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收。乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担甲方组织进行质检等相应验收费用等。

第七条 履约保证金

履约保证金为合同价款的5%，合同签订前交至甲方。安装调试结束后经甲方验收合格后，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无息退还。

第八条 合同款支付

1、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：甲方验收合格后，一次性支付合同总价款。

第九条 违约责任

1、 如乙方未按合同约定时间供货，每逾期一日，乙方应向甲方支付货物总价款千分之一的违约金，甲方有权在货款中相应扣除；逾期超过10日，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方相当于货物总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

2 、如乙方提供货物质量不合格或者数量短缺，乙方应在收到甲方货物异议通知后5个工作日内完成更换合格货物或者补齐短缺的货物。因此导致交货时间逾期，按照“1”规定处理。

3、 如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，以所提供货物价值的三倍赔偿甲方由此造成的损失，甲方也可选择按照本条第二款的规定要求乙方承担违约责任。

4、 如乙方提供的货物遭受其他任何第三人提出权利主张（含知识产权）和索赔的，乙方应在接到甲方通知后立即负责协调解决并承担相关费用和索赔。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、仲裁费和与仲裁相关的费用。确属乙方责任的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付甲方相当于货物总价款30%的违约金。

5、 如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。因此导致甲方遭受损失的，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内赔偿甲方所遭受的全部损失。

6、 针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿因此导致守约方所遭受的经济损失。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套有限公司组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，壹份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方（受托方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目 录

| 名目 | 页码 |
| --- | --- |
| 一、资格性和符合性检查响应对照表 | X |
| 二、投标申请及声明格式 | X |
| 三、法定代表人授权委托书格式 | X |
| 四、开标一览表 | X |
| 五、技术规格偏离表 | X |
| 六、商务条款偏离表 | X |
| 七、技术说明或方案（如果有） | X |
| 八、拟参与本项目人员一览表（及证明材料） | X |
| 九、投标人类似业绩表（及证明材料） | X |
| 十、中小企业声明函格式 | X |
| 十一、投标人承诺函 | X |
| 十二、投标保证金电汇底单（复印件） | X |
| 十三、投标保证金转账退还信息函 | X |
| 十四、资格证明文件 | X |
| 十五、 其他 | X |

（注：页码需根据实际情况填写）

附件一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人名称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应 内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | … | … | … |

附件二、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京审计大学

江苏省设备成套有限公司

根据贵方                       （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵所提供与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我单位的投标报价：_______________

3、本项目工期：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                   （盖章）

日    期：       年    月    日

附件三、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京审计大学

江苏省设备成套有限公司

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                （项目名称），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：    年    月    日

附件四、开标一览表格式

开标一览表(一)

（投标报价表）

项目编号：

项目名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：人民币 元整 形 式：银行电汇 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 金额（大写）：人民币 元整 |  |
| 工期 | 满足招标文件要求 |  |
| 标书份数 | 正本： 份；副本： 份。 |  |
| 投标人是否属于中小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |

投标单位（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：      年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于中小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定证明复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3、《开标一览表一》和《开标一览表二》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

开标一览表(二)

（分项报价表）

投标人名称：                   （盖章）

项目名称：                                                                     项目编号：

| 序 号 | 项目各子项 | 型号 | 规格 |  |  | 单价 | 配套及辅助设备、材料单价 | 安装调试费 单价 | 价格 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价汇总 |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

2、投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3、此表不够可复制。

说明：如投标人认为还需列明其他报价明细的，请自行补充，该分项报价表的汇总价即为完成本项目所需要的一切税费，招标人不再另行支付其他任何费用。如果行数不够，请自行增加。

附件五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

说明：

1、投标人应逐一说第四章“采购及技术要求”的偏离情况；如无偏离情况仍需逐一说明。

2、如果行数不够，请自行增加。

3、投标人可自行将页面纸张方向设置为横向。

投标人名称：                       （盖章）

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应条款 | 偏离 |

说明：

1、投标人应逐一说明偏离情况；如无偏离情况仍需逐一说明。

2、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                         （盖章）

附件七、维护方案

附件八、拟参与本项目人员一览表(如适用)

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料；

3、请同时提供相关工作年限的相应证明资料。

附件九、 投标人类似业绩情况表(如适用)

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件与获奖证明。开标时请携带相应业绩合同原件备查。

附件十、  中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人属于中小微企业情形的，请同时提供相关证书或有效证明材料。并在开标时携带原件备查。

企业名称（盖章）：

日            期：

附件十一、投标人承诺函：

致：南京审计大学

江苏省设备成套有限公司

根据贵方        （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

我投标单位完全满足《中华人民共和国政府采购法》及配套文件的要求。如有任何虚假情况，招标人有权无条件取消我方中标资格；并由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏省政府采购活动，并予以通报。造成招标人或第三方损失，一切费用由我方承担，同时招标人保留对我方处罚的权利。

投标人名称（盖章）：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

附件十二、投标保证金电汇底单（复印件）

附件十三、投标保证金转账退还信息函

（本“附件十三、投标保证金转账退还信息函”，请随同投标保证金一起密封、递交。）

江苏省设备成套有限公司：

我公司参加贵公司代理的（项目名称）招标（项目编号：    ）的投标，投标保证金请退还至：

投标人（收款人）名称：

开户银行：

银行帐号：

汇入地点：     省（市、区）     市（县）

联系人：

联系电话：

传真：

特此函告。

投标人（公章）：

年  月  日

附件十四、 资格证明文件

附件十五、 其他